MC-PH型

pH值传感器

产品使用手册

北京盟创伟业科技有限公司

本公司郑重承诺：凡是采购我公司传感器的用户，我公司提供免

费一对一的技术支持（接线方法、数据解析、维护保养等知识），直至用户掌握使用。

| 1 | 概述 |
| --- | --- |

土壤中含有多种有机酸、无机酸、碱以及盐类等物质，各种物质的含量不同，使得土壤呈现出不同的酸碱度。与溶液类似，土壤的酸碱度可以用pH表示。习惯上把pH值在6.5～7.5范围内的土壤叫做中性土。

土壤酸碱度的分级情况见下表。

| pH值 | 土壤酸碱度 | pH值 | 土壤酸碱度 |
| --- | --- | --- | --- |
| ＜4.5 | 强酸性 | 7.5～8.5 | 弱碱性 |
| 4.5～5.5 | 酸性 | 8.5～9.5 | 碱性 |
| 5.5～6.5 | 弱酸性 | ＞9.5 | 强碱性 |
| 6.5～7.5 | 中性 |  |  |

土壤的酸碱度会影响作物生长，各种作物对土壤pH值的要求也是不同的。

下表是一些主要农作物适宜生长的酸度范围。

| 作物 | 最适宜pH值范围 | 作物 | 最适宜pH值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水稻 | 5.7～7.0 | 蚕豆 | 6.0～8.0 |
| 小麦 | 6.0～7.0 | 茶 | 4.5～5.5 |
| 大麦 | 6.0～7.0 | 棉花 | 6.0～8.0 |
| 玉米 | 6.0～7.0 | 西瓜 | 6.0～7.0 |
| 油菜 | 5.8～6.7 | 番茄 | 6.0～7.0 |
| 大豆 | 6.5～7.5 | 甘蔗 | 6.0～8.0 |
| 花生 | 5.0～6.0 | 甘草 | 7.2～8.5 |

MC-PH土壤pH值传感器很好地解决了传统测量土壤pH值需配备专业显示仪表、标定繁琐、集成难度大、功耗大、价格昂贵、携带困难等缺点，是工业酸度计的智能化升级产品，可对土壤、污水pH值进行连续测量和控制，本装置同样适用于城市污水处理厂、化工、印染、造纸、制药、电镀以及环保等领域。

| 2 | 特点 |
| --- | --- |

- 新款土壤pH值传感器，真正实现土壤pH值在线实时监测；

- 采用国际先进的固体电介质和大面积聚四氟乙烯液接界，不易堵塞，免维护；

- 集成度高、体积小、功耗低、携带方便；

- 真正实现低成本、低价格、高性能；

- 集成度高、寿命长、便利性、高可靠性；

- 操作简单、可实现远程一键标定

- 支持二次开发；

- 电极采用优质低噪声电缆线，可使信号输出长度达20米以上。

| 3 | 适用范围 |
| --- | --- |

适用于节水农业灌溉、温室大棚、花卉蔬菜、草地牧场、土壤速测、植物培养、科学试验等领域。

| 4 | 技术参数 |
| --- | --- |

测量范围： pH：0.00～14.00  回应时间：5秒钟

准 确 度： ±0.02 (pH4~9)

分 辨 率： 0.01

稳 定 性：≤0.02/24h

供电方式：DC 5~30V

输出信号：0.4~2.0V，4～20mA，RS485等

工作环境：温度0～60℃；相对湿度≤85%

电流：<20mA

外形尺寸：96×96×110mm（高×宽×深）

| 5 | 接线方法 |
| --- | --- |

MC-PH土壤pH值传感器可连接各种载有相应信号输入的数据采集器，数据采集卡，远程数据采集模块等设备。

接线说明：

具体接线方式如下图所示

注意：接线时一定要小心，如果电源电压过高或极性接反，将造成传感器的永久性损坏

| 6 | 使用说明 |
| --- | --- |

1、传感器出厂时，探头位置有透明保护罩，内置保护液对探头进行保护，使用时，请先取下保护罩，将过滤槽与传感器固定，再用附带的扎带将过滤网包裹在过滤槽上，以防止土壤和探头直接接触，损坏探头，实际使用时，请保证过滤槽和过滤网均牢固连接，不可将过滤槽和过滤网取下，将探头直接插入土壤中，以免造成探头不可修补的损坏；

2、将探头部分垂直插入土中，插入的深度至少盖过过滤网，常规条件下，空气中pH值在6.2～7.8之间；

3、埋好传感器后，在待测土壤的周围倒入一定量的水（最好是雨水），等待几分钟，待水分浸入到探头，即可在仪器上读取数据，正常情况下，土壤中性，pH值在7左右，不同地方的土壤，实际的pH值会有所不同，要根据实际情况确定；

4、称取10g风干或新鲜土样，放入烧杯内，加入50mL蒸馏水，搅拌充分，放置澄清后用滤纸过滤出上层溶液，然后将pH值传感器电极放入溶液中即可。以下是具体说明：

（1）土壤样品的采集要科学。例如，测定大田的土壤酸度，采样时应多点取样，如10亩地可取5个点，30亩地可取10个点，大于30亩可取15～20个点。把各点的样品充分混合后，测定所取土样。为了保证测定准确，应重复测试一次，加以验证。

（2）蒸馏水必须用pH=7的中性水，否则要用氢氧化钠溶液或盐酸把pH值调到中性。

（3）速测用的土样一般以新鲜的自然湿土为宜。保存备用土样要风干，潮湿的土壤易受微生物的作用而改变土壤的性质。风干的方法是：把土样摊在塑料薄膜或纸上，在半干状态时压碎，除去残根等杂质，铺成薄层晾干，再用木棒碾碎。风干场所要干燥通风，防止酸、碱气体侵入。风干后再次研磨、过筛处理，最后装入土样瓶或塑料袋内，保存备用。

| 7 | 数据转换方法 |
| --- | --- |

PHRS485报文

修改地址

10功能码写地址指令：00 10 80 00 00 01 02 00（新地址）（校验位低）（校验位高）

查询传感器（地址为01）的PH数据。

| 地址 | 功能码 | 起始寄存器地址高 | 起始寄存器地址低 | 寄存器长度高 | 寄存器长度 | 校验位低 | 校验位高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 00 | 65 | 00 | 01 | 94 | 15 |

若传感器接收正确回复以下数据。

| 地址 | 功能码 | 数据长度 | 寄存器65数据高 | 寄存器65数据低 | 校验位低 | 校验位高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 02 | 02 | CA | 39 | 73 |
|  |  |  | PH 单位：无 |  |  |

以上数据表示：PH 02XCA=714=714/10=7.14（读出值除以一百计算）

| 8 | 使用上的注意事项 |
| --- | --- |

1、为保证电极在管路上正确测量出pH值，应避免测量池间出现气泡而造成数据失准；

2、请检查包装是否完好，并核对产品型号是否与选型一致；

3、切勿带电接线，接线完毕，检查无误后方可通电；

4、使用时不要随意改动产品出厂时已焊接好的元器件或导线；

5、传感器属于精密器件，用户在使用时请不要自行拆卸、用尖锐物品或腐蚀性液体接触传感器表面，以免损坏产品；

| 9 | 产品保修 |
| --- | --- |

本产品保修期为一年。从发货之日起十二个月内，因传感器质量问题（非人为损坏）而引起的故障，本公司负责免费维修或更换，超过保修期后只收成本费。

PH电极维护与保养说明

一、概述：PH复合电极采用低阻抗敏感玻璃膜制成,能应用于各种条件的PH测量,具有回应快,热稳定性好的特点:有良好的再现性,不易水解,基本消除了碱误差,在0—14PH范围内呈线性电力值,Ag/Agcl与凝胶电解质盐桥组成的参比系统具有稳定的半电池电位和优良的抗污染性能,环行聚四氟乙烯隔膜不易阻塞,可长期在线检测.

二 、主要技术参数

测量范围：0-14PH                    测量精度: ≦0.01PH

适用温度: 0-80℃                    回应时间:5sec

漂 移 度：≦0.02PH/24hours          敏感膜阻抗: ≦200*106Ω

斜    率: ≧97 %                    电极的等电位点:7±0.5PH

三、 使用及维护

1 电极在测量前必须用已知PH值的标准缓冲溶液进行标定，为提高测量精度，缓冲液的PH值要可靠，且愈接近被测值愈好，一般不超过三个PH。

2电极前端的敏感玻璃球泡不能与硬物接触，任何破损和擦毛都会使电极失效。

3电极插座必须保持高度清洁和干燥，如有玷污可用医用棉花和无水酒精揩净并吹干，绝对防止输出二端短路，否则将导致测量失准或失效。

4测量前应注意将玻璃泡内的汽泡甩去,否则将造成测量误差,测量时,应将电极在测试溶液中搅动后静止放置,以加速回应.

5测量前和测量后都应用去离子水清洗电极,以保证测量精度,在粘稠试样中测定后,电极需用去离子水洗去溶剂.

6电极经长期使用后会产生钝化,其现象是敏感梯度将低,回应慢,读数不准,此时可将电极下端球泡用0.1M溶液浸泡24小时,(0.1M稀盐酸配制:9ml盐酸用蒸馏水稀释至1000ml),然后再用3Mkcl溶液浸泡数小时,使其恢复性能.

7 玻璃球泡污染或液接面堵塞,也会是电极钝化,此时,应根据污染物质的性质,以适当溶液清洗,详见下表(供参考)

污染物: 无机金属氧化物	               清洁剂: 低于1M稀盐酸

有机油脂类物	稀洗涤剂(弱碱性)

树脂高分子物质	稀酒精.丙酮,乙醚

蛋白质血球沉淀物		酸性酶溶液(如胃蛋白酶等)

颜料类物质	稀释漂白液,过氧化氢

8 电极使用周期为一年左右,老化后应及时更换新的电极.

四 适用场合：适用于印刷、线路板厂、含铬废水等各种工业及生活污水的PH值在线监测。

五 剥线（如下图，一定要将半导体层剥掉，以免短路。）

地址：北京市昌平区回龙观镇龙祥制版集团院内二号院三号楼206

联系人： 宋学文     13910526419   （微信同号  ）

电话：010-57280107    57895136    56244957

传真：010-56545419    企业QQ：949219322

网址：www.sul2100.cn    电子邮件：bj6213@126.com